## Slide 1: Uplatnění technologií precizního zemědělství v integrované ochraně rostlin
Vojtěch Lukas, Petr Širůček, Tomáš Kaplánek, Vojtěch Slezák, Kateřina Kuchaříková, Vladimír Smutný, Jakub Elbl, Eva Hrudová
Ústav agrosystémů a bioklimatologie
Mendelova univerzita v Brně
Webinář „Integrovaná ochrana a klíčoví škůdci polních plodin“ ÚKZÚZ, 19.2.2025 Brno

## Slide 2
Výzkum precizního zemědělství
Postupy efektivního mapování variability půdy
Diagnostika stavu porostů polních plodin
Vymezení výnosových hladin v rámci pozemků
Návrh a ověřování variabilních aplikací hnojiv
Mapování zaplevelení a cílené aplikace POR
Ústav agrosystémů a bioklimatologie
Mendelova univerzita v Brně
Tým Laboratoře precizního zemědělství na AF MENDELU

## Slide 3: Šetrné hospodaření s využitím technologií PZ
Optimalizace pojezdů po pozemcích
= snížení utužení půdy, = omezení eroze půdy
Oblast výživy rostlin
= vyrovnaná bilance živin (variabilní aplikace hnojiv)
Ochrana rostlin
= omezení nadměrného používání pesticidních látek (cílená aplikace POR, načasování zásahu)
Optimalizace výnosotvorných prvků
= zakládání a vedení porostů s ohledem na stanoviště
Optimalizace tvaru pozemků
= zakládání neprodukčních ploch na méně výnosných částech pozemků. Zvýšení biodiverzity.
Intenzitu hospodaření vždy vztahovat ke konkrétním stanovištním podmínkám daného místa = nezbytnost celoplošného mapování půdy a stavu porostů
Úvod

## Slide 4: Precision Crop Protection
„v moderním velkoplošném pěstování rostlin, heterogenita prostředí komplikuje cílené aplikace zemědělských vstupních látek jako jsou přípravky na ochranu rostlin a hnojiva.“
…
„Heterogenita prostředí je často ignorována, protože nejsou dostupné vhodné technologie pro její zohlednění. Prostředky kontroly, jako je použití aplikace POR, jsou aplikovány uniformně na pozemcích a mohou vést k pře- nebo pod-dávkování, což je v obou případech neefektivní a neekonomické s dopady na životní prostředí“.
Oerke, E.-C., Gerhards, R., Menz, G., Herbert, G. W. Precision crop protection - the challenge and use of heterogeneity. Dordrecht; Heidelberg: Springer, 2010, 441 s.
Úvod

## Slide 5: Integrovaná x plošně diferencovaná ochrana rosltin
Iost Filho FH, Pazini JdB, Alves TM,Koch RL and Yamamoto PT (2022) How does the digital transformation ofagriculture affect the implementationof Integrated Pest Management?Front. Sustain. Food Syst. 6:972213.doi: 10.3389/fsufs.2022.972213
Úvod

## Slide 6
nesoulad časové dynamiky škodlivých organismů a frekvence celoplošného monitoringu
Oerke, E.-C., Gerhards, R., Menz, G., Herbert, G. W. Precision crop protection - the challenge and use of heterogeneity. Dordrecht; Heidelberg: Springer, 2010, 441 s.
Úvod

## Slide 7
Meta-analýza 239 výzkumných prací věnovaná problematice uplatnění postupů PZ v ochraně rostlin
Většina prací zaměřena na regulaci zaplevelení
Souhrn výsledků ukazuje potenciál redukce používání POR až o 97 %
Mechanická regulace zaplevelení může vést ke snížení zaplevelení až o 89 %.
Lze očekávat, že dostupnost snímků s vyšším rozlišením, pozemní snímání (proximal sensing) a robotické systémy mohu v budoucnu zvýšit efektivitu detekce a kontroly škodlivých činitelů
Anastasiou, E., Fountas, S., Voulgaraki, M., Psiroukis, V., Koutsiaras, M., Kriezi, O., Lazarou, E., Vatsanidou, A., Fu, L., Bartolo, F. D., Barreiro-Hurle, J., Gómez-Barbero, M. Precision farming technologies for crop protection: A meta-analysis. Smart Agricultural Technology. 2023, vol. 5, pp. 100323. 2023/10/01/. ISSN 2772-3755
Úvod

## Slide 8: Technologie smart farming v IOR
monitoring stavu rostlin
  pozemní / dálkový průzkum, analýza spektrálních vlastností
detekce škodlivých organismů
  analýza obrazu, IoT
predikce jejich výskytu
  agrometeorologický monitoring
kontrola / pěstební zásahy
  plošně diferencované zásahy (chemické / nechemické)
Úvod
Kanwal, S.; Khan, M.A.; Saleem, S.; Tahir, M.N.; Muntaha, S.T.; Samreen, T.; Javed, S.; Nazir, M.Z.; Shahzad, B. Integration of Precision Agriculture Techniques for Pest Management. Environ. Sci. Proc. 2022, 23, 19. https://doi.org/10.3390/environsciproc2022023019

## Slide 9: Technologie smart farming v IOR
monitoring stavu rostlin/porostů
  pozemní / dálkový průzkum, analýza spektrálních vlastností
detekce škodlivých organismů
  analýza obrazu, IoT
predikce jejich výskytu
  agrometeorologický monitoring
kontrola / pěstební zásahy
  plošně diferencované zásahy (chemické / nechemické)
Úvod
Kanwal, S.; Khan, M.A.; Saleem, S.; Tahir, M.N.; Muntaha, S.T.; Samreen, T.; Javed, S.; Nazir, M.Z.; Shahzad, B. Integration of Precision Agriculture Techniques for Pest Management. Environ. Sci. Proc. 2022, 23, 19. https://doi.org/10.3390/environsciproc2022023019

## Slide 10
Metody celoplošné diagnostiky stavu porostů
Monitoring stavu porostů polních plodin

## Slide 11
  Družicový průzkum z volně dostupných dat
  Landsat (NASA/USGS) od 70. let 20.stol. (Landsat 8/9)
    Doba oběhu 16 dnů 8 dnů
    Rozlišení 30m (OLI) / 100m (TIRS), záběr 180 km
  Sentinel 2 (ESA), od 2015 (S2 A/B/C)
    Doba oběhu 3-4 dny od 2017 – S2B)
    Rozlišení (10m/20m/60m), záběr 290 km
    Red-edge pásma
Monitoring stavu porostů polních plodin

## Slide 12
Starting at end of January 2025, the Sentinel-2A will initiate its maneuvers to reach its new orbital position, 36° away from Sentinel-2B, by early March 2025. This configuration will enhance the availability of Sentinel-2 data, with additional Sentinel-2 observations on the same relative orbit, occurring 2 days apart from Sentinel-2B and 1 day apart from Sentinel-2C.
Monitoring stavu porostů polních plodin

## Slide 13
Monitoring stavu porostů polních plodin

## Slide 14
The mission is on target to launch in 2029/2030.
Monitoring stavu porostů polních plodin

## Slide 15: Komerční systém PlanetScope
Monitoring stavu porostů polních plodin
doba oběhu 1 den

## Slide 16
Uherčice, ječmen ozimý (2023), výměra 28ha, BBCH 31 (n=21)
Sentinel-2 NDRE
Planet 8b NDRE
Monitoring stavu porostů polních plodin

## Slide 17
Poškození řepky hlodavci
(Rostěnice, 81 ha)
září 2016
Bezpilotní monitoring
celoplošné mapování
operativní nasazení
vysoké rozlišení
Monitoring stavu porostů polních plodin

## Slide 18: Detekce poškození porostu hlodavci
Rostěnice a.s., září 2022 (Petr Širůček, DJI P4M)
UAV RGB mozaika UAV NDVI identifikace poškození
PlanetScope 13.9.2022
Sentinel-2 7.9.2022
Monitoring stavu porostů polních plodin

## Slide 19
T. Kaplánek, MENDELU (2024)
Plošně diferencované pěstební zásahy

## Slide 20
Sentinel-2 (9.9.2021), 10m / pixel
UAV (11.9.2021), 7 cm/pixel
Detekce pcháče (Cirsium arvensis)
(2021)
Plošně diferencované pěstební zásahy

## Slide 21: Detekce dle tvaru objektů
Detekce škodlivých organismů
Li, H., Guo, C., Yang, Z., Chai, J., Shi, Y., Liu, J., Zhang, K., Liu, D., & Xu, Y. (2022). Design of field real-time target spraying system based on improved YOLOv5. Frontiers in Plant Science, 13, 1072631. https://doi.org/10.3389/fpls.2022.1072631

## Slide 22
Darbyshire, M., Salazar-Gomez, A., Gao, J., Sklar, E. I., & Parsons, S. (2023). Towards practical object detection for weed spraying in precision agriculture. Frontiers in Plant Science.
more nozzles = lower coverage and spray area
bigger size of image = lower coverage and spray area
results strongly depends on weed infestation intensity
BB = >2,500 images (1,800 × 1,200 pixels)
LB = >4,405 images (1,920 × 1,080 pixels).
Detekce škodlivých organismů

## Slide 23: Detekce hmyzích škůdců
IoT digitální lapače
  detekce hmyzu pomoc algoritmů AI
  upozornění při významném výskytu / překročení prahu škodlivosti
Detekce škodlivých organismů
- upozornění na nálet škůdců (včasný záchyt)
- problematické určení druhu (determinační znaky)

## Slide 24
Detekce škůdců: dřepčík olejkový (cabbage stem flea beetle), krytonosec čtyřzubý (weevil),
blýskáček řepkový (pollen beetle)
Detekce škodlivých organismů

## Slide 25
Detekce škodlivých organismů

## Slide 26
Detekce škodlivých organismů

## Slide 27
Plošně diferencovaná aplikace POR - přínosy
  úspora přípravků na ochranu rosltin
    aplikace pouze na vybraných místech
    optimalizace dávky
  omezení kontaminace rezidui pesticidů
  omezení fytotoxického působení selektivních přípravků
  respektování oblastí zákazu aplikace
  úspora PHM + optimalizace pojezdů
  snížení náročnosti nakládání s POR (sklad, evidence, …)
  …
Plošně diferencované pěstební zásahy

## Slide 28: Řízení aplikačního záběru postřikovačů
www.amazone.de
Plošně diferencované pěstební zásahy

## Slide 29
https://crops.extension.iastate.edu/blog/ryan-w-bergman/turn-compensation-%E2%80%93-benefit-pwm-sprayer-technology
Pulzní modulace (PWM - Pulse Width Modulation) – regulace průtoku rychlým otevíráním/zavíráním trysek elektromagnetickým ventilem beze potřeby změnu tlaku (20-100x / sec.).
individuální ovládání trysek
kompenzace dávkování při zatáčení
Pulse-Width Modulation (PWM) Sprayers (G2302)
Plošně diferencované pěstební zásahy

## Slide 30
SeleJet system – systém automatického přepínání trysek vzduchovými ventily pro dodržení dávky a velikosti kapek při změně rychlosti
kompenzace zatáčení
modifikace pro bodové aplikace (redukce zpoždění)
Plošně diferencované pěstební zásahy
https://www.agromanual.cz/cz/clanky/mechanizace/selejet-nebo-pwm-precizne-znamena-presne

## Slide 31
Aplikace bezpilotními prostředky (UAV)
aplikace kapalných a pevných látek z nízké výšky
vysoká operabilita
nosnost 10 – 70 kg, RTK, záběr 4-11 m, 16-30 l / min, cca 20 ha / hod
efektivita ve specifických případech
  nevhodnost klasické mechanizace (sjízdnost, poškození porostu)
  ohnisková aplikace s nízkým plošným zastoupením
Plošně diferencované pěstební zásahy
https://ohioline.osu.edu/factsheet/fabe-540
https://ag.dji.com

## Slide 32
https://ag.dji.com/case-studies

## Slide 33
pásková aplikace
  aplikace pouze nad řádkem plodiny
  (vynechání trysky v meziřadí)
  detekce řádku (optické senzory, RTK)
zónová aplikace (variable rate application)
  vymezení zón pro aplikaci kapalných hnojiv, regulátorů růstu, fungicidů
ohnisková aplikace (patch spraying)
  reakce na ohniskový výskyt zaplevelení či patogenů
  nelze detekovat jednotlivé rostliny
  detekce zaplevelení: green on brown (neselektivní), green on green (selektivní)
bodová aplikace (spot spraying)
  Detekce jednotlivých rostlin
  Green on Brown (neselektivní)
  Green on Green (selektivní)
Horsch (Agritechnica 2023)
on/off
VRA
Tradiční postřikovací technika
Dálkově ovládané aplikační prostředky (letecké, pozemní)
Režimy aplikace:
Plošně diferencované pěstební zásahy

## Slide 34
Zónová aplikace regulátorů růstu
(2017)
ječmen jarní
78ha
Plošně diferencované pěstební zásahy

## Slide 35
Příklad variabilní (zonální) aplikace regulátorů růstu a fungicidu
- na základě map produkčních zón (2021)
Plošně diferencované pěstební zásahy

## Slide 36
T. Kaplánek, MENDELU (2024)
Plošně diferencované pěstební zásahy

## Slide 37
Celkem 1095 ha, úspora 18 - 82 % (ohnisková x VRA aplikace)
http://uak.af.mendelu.cz/cz/metodiky
Plošně diferencované pěstební zásahy

## Slide 38
Celkem 1095 ha, úspora 18 - 82 % (ohnisková x VRA aplikace)
http://uak.af.mendelu.cz/cz/metodiky
Plošně diferencované pěstební zásahy

## Slide 39
Testování cílené aplikace herbicidů ve společnosti ROSTĚNICE a.s. – výměra 78.4 ha, aplikovaná plocha 29.9 ha = 62 % výměry bez aplikace (Širůček, 2023)
Plošně diferencované pěstební zásahy

## Slide 40
See & Spray (John Deere) – camera-based system mounted on the sprayer booms
On-the-go spot spraying
ecorobotix ARA Bayer Magic Spray
Plošně diferencované pěstební zásahy

## Slide 41: Mechanická regulace zaplevelení
www.ullmanna.eu
Plošně diferencované pěstební zásahy
Robotická plečka pro kultivaci v řádku širokořádkových plodin

## Slide 42: Projekt NAZV SmartSpray
NAZV QL25020034 „Optimalizace používání přípravků na ochranu rostlin plošně diferencovanou aplikací metodami precizního zemědělství “ (2025-2027)
Zaměření na ověření použitelnosti postupů:
  cílená aplikace herbicdů na základě mapování zaplevelení
  pásková aplikace POR
  variabilní aplikace regulátorů růstu a fungicidů dle snímání stavu porostu DPZ
Návrh implementace plošně diferencovaných zásahů do pěstebních tehcnologií v souladu s principy integrované ochrany rosltin a udržitelného hospodaření
Analýza možností stávající zemědělské techniky a technologií dostupných v blízké budoucnosti

## Slide 43: Souhrn
Výsledky řady studií poukazují na vysoký potenciál snížení POR plošně diferencovanou aplikací,
omezení dopadu fytoxického účinku na výnos plodin,
vysoký potenciál uplatnění v ČR – větší půdní celky, vyšší nevyrovnanost pozemků, větší zemědělské podniky = investice do moderních technologií,
konečná úspora POR významně závisí na intenzitě výskytu škodlivých organismů, detailnosti mapování a přesnosti cílené aplikace,
postupy precizního zemědělství vyžadují identifikaci variability pozemků - význam kombinace monitorovacích systémů (družicový průzkum, bezpilotní mapování + IoT)
v budoucnosti lze očekávat častější využívání on-the-go systémů a robotických platforem

## Slide 44
Vojtěch Lukas
Ústav agrosystémů a bioklimatologie
Agronomická fakulta
Mendelova univerzita v Brně
vojtech.lukas@mendelu.cz
Děkuji za pozornost
Prezentace obsahuje výsledky řešení výzkumných projektů NAZV QL25020034 a TAČR TQ03000882
Timelapse Sentinel-2 RGB 2017-2019 Otnice
Tým Laboratoře precizního zemědělství na AF MENDELU